BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

NGÂN HÀNG CÂU HỎI -  ĐÁP ÁN

KIỂM TRA NGHỀ ĐIỀU KHIỂN TÀU THỦY

62 CÂU

Dành cho đối tượng học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ chuyên môn

An toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng

# Hà Nội - 2017

# MỤC LỤC

| Stt | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
|  | Lời nói đầu | 1 |
|  | NGÂN HÀNG CÂU HỎI | 2 |
| I | Phần 1: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP |  |
| 1 | Câu hỏi kiểm tra An toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng | 3 - 9 |
| 2 | Câu hỏi kiểm tra Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện chở khí hóa lỏng | 10 - 12 |
| II | Phần 2: THỰC HÀNH | 13 |

LỜI NÓI ĐẦU

Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. Đồng thời được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 7 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Trong thời gian qua, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường thủy nội địa và không ngừng tổ chức các hội thảo để xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án phục vụ công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trên phạm vi toàn quốc và đã thu được những kết quả đáng kể, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên đường thủy nội địa.

Để thống nhất nội dung thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn nghề điều khiển tàu thủy. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã chủ trì biên soạn "Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra và đáp án nghề điều khiển tàu thủy".

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án cấp CCCM An toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng có 62 câu.

Trong đó:

- Lý thuyết tổng hợp: 58 câu với hình thức kiểm tra trắc nghiệm.

- Thực hành chữa cháy và lắp ráp một khớp nối đường ống để nạp hàng xuống phương tiện: 4 câu với hình thức kiểm tra thực hành.

Trong quá trình thực hiện, rất mong nhận được sự quan tâm góp ý, bổ sung để ngân hàng câu hỏi và đáp án ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu cho việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành đường thủy nội địa Việt Nam.

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

NGÂN HÀNG CÂU HỎI - ĐÁP ÁN

- Lý thuyết tổng hợp (hình thức kiểm tra trắc nghiệm): 	58câu

- Thực hành chữa cháy và nâng, hạ xuồng cứu sinh: 	04 câu

Tổng số: 62 câu

Được phân bổ cụ thể qua các môn và loại hình kiểm tra như sau:

| Môn kiểm tra | Số câu hỏi |
| --- | --- |
| Lý thuyết tổng hợp | An toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng | 38 | 58 |
|  | Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện chở khí hóa lỏng | 20 |  |
| Thực hành | Thực hành | 4 | 4 |
| Tổng |  |  | 62 |

Phần 1: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP

- AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN PHƯƠNG TIỆN CHỞ KHÍ HÓA LỎNG:

38 CÂU

  - Câu hỏi

Câu 1. 	Trang thiết bị an toàn trên tàu thủy gồm những loại:

  - Cứu hỏa; cứu sinh; cứu đắm;

  - Các thiết bị thông tin cứu nạn;

  - Danh mục các trạm bờ trong thực hiện cứu hộ, cứu nạn.

  - Tất cả các ý trên

Câu 2. 	Quy định việc sử dụng trang, thiết bị bảo hộ lao động:

- Người lao động phải sử dụng vào việc gì  cũng được.

- Người lao động sử dụng các trang, thiết bị nào cũng được.

- Người lao động chỉ một loại cho trang, thiết bị quan trọng.

- Người lao động phải sử dụng đúng mục đích và đủ các trang, thiết bị được cung cấp.

Câu 3. 	Trong thời gian làm việc, người lao động phải chấp hành quy định đi lại tại 	hiện trường:

  - Tùy ý đi lại

  - Chỉ được phép đi lại trong phạm vi được phân công.

  - Trong và ngoài phạm vi khu vực mình làm việc.

  - Chỉ được phép đi lại trên boong.

Câu 4. 	Khi xảy ra sự cố tai nạn lao động, những người có mặt tại hiện trường phải:

  - Tắt công tắc điện, cho ngừng máy;

  - Khẩn trường sơ cứu nạn nhân, báo ngay cho người phụ trách

  - Tham gia bảo vệ hiện trường để người có trách nhiệm xử lý

  - Tất cả việc trên

Câu 5. 	Để đảm bảo an toàn phòng, chữa cháy trên tàu thì thuyền viên:

  - Biết sử dụng các trang bị cứu hỏa.

  - Thường xuyên diễn tập phòng chữa cháy trên tàu.

  - Thường xuyên kiểm tra đường dây dẫn điện để tránh bị hở, bị chập diện.

  - Tất cả các công việc trên.

Câu 6. 	Khi có sự cố hoặc nghi ngờ thiết bị có sự cố, trước hết người lao động phải:

  - Báo cho người phụ trách an toàn biết

  - Tiến hành tự sửa chữa, khắc phục;

  - Lập tức rời khỏi hiện trường

  - Dừng hoạt động.

Câu 7. 	Khi xảy ra tai nạn lao động, những người có mặt tại hiện trường phải làm:

        - Tắt công tắc điện, cho ngừng máy

        - Khẩn trường sơ cứu nạn nhân, báo ngay cho người phụ trách

        - Tham gia bảo vệ hiện trường để người có trách nhiệm xử lý

        - Tất cả các ý trên

Câu 8. 	Khi có người vi phạm về nguyên tắc an toàn lao động xảy ra tại nơi làm việc, 	người lao động có nghĩa vụ báo cho:

              - Người phụ trách sản xuất

              - Người lãnh đạo cơ sở sản xuất

              - Đại diện lãnh đạo về an toàn

              - Người cùng làm việc

Câu 9. 	Trong quy định an toàn lao động, người lao động được sử dụng và vận hành  	thiết bị là:

- Người mới vào làm việc;

- Người đã được huấn luyện về quy tắc an toàn và vận hành thiết bị

- Người được huấn luyện vận hành thiết bị

- Người đã làm việc lâu năm

Câu 10. 	Khi trực ca tàu hành trình, thuyền viên làm nhiệm vụ cảnh giới nếu phát hiện 	có hiện tượng khác thường phải báo cho:

- Thuyền trưởng

- Thuyền phó

- Người phụ trách ca

- Máy trưởng

Câu 11. 	Thuyền phó khi trực ca bờ, trường hợp tàu đậu trong cầu cảng cần nắm rõ:

- Thủy triều, nội qui của cảng

- Điều kiện thiên nhiên.

- Báo hiệu khu vực cầu tàu.

- Làm theo sự chỉ đạo của cơ quan Cảng vụ.

Câu 12. 	Người trực ca khi tàu hành trình, nếu có báo động phải ở:

- Vị trí cao nhất

- Vị trí qui định; chỉ ra khỏi vị trí khi có người thay thế

- Những nơi cần thiết

- Mũi tàu

Câu 13.	Khi xảy ra cháy, nổ trên phương tiện, thuyền trưởng phải có mặt ở để chỉ huy:

  - Buồng lái

  - Mũi tàu

  - Lái tàu

  - Vị trí cao nhất

Câu 14. 	Khi xảy ra cháy, nổ trên phương tiện, người chỉ huy việc cứu người và di 	chuyển tài sản là:

- Thuyền trưởng

- Thuyền phó

- Máy trưởng

- Thủy thủ

Câu 15. 	Khi xảy ra cháy nổ trên phương tiện thủy, người trực tiếp sử dụng các trang 	thiết bị phù hợp để chữa cháy là:

- Thuyền phó

- Máy trưởng

- Thủy thủ

- Thợ máy

Câu 16. 	Khi xảy ra cháy nổ trên phương tiện, thợ máy có nhiệm vụ:

  - Hỗ trợ ứng cứu.

  - Đóng cửa thông gió, phun nước làm mát và chữa cháy.

  - Di chuyển tài sản, tham gia cứu người.

  - Tất cả các nhiệm vụ trên.

Câu 17.	Khi xảy ra cháy nổ trên phương tiện, người cắt điện, chạy bơm nước cứu hỏa, 	vận hành trạm CO2 là:

- Thuyền trưởng

- Máy trưởng

- Thủy thủ

- Thợ máy

Câu 18. 	Tai nạn đối với người làm việc trên tàu thủy nạn nhân có thể bị:

- Gẫy xương.

- Ngất, chết đuối.

- Chấn thương phần mềm, nội tạng.

- Tất cả các trường hợp trên.

Câu 19. 	Trang thiết bị cứu hỏa trên tàu thường được để ở đâu:

- Trong hầm, kho mũi.

- Trong hầm, kho lái.

- Trên hành lang ở những nơi dễ thấy, dễ lấy.

- Cả ba đáp án trên.

Câu 20. 	Thuyền viên làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng, ngoài các chứng nhận 	khả năng chuyên môn theo chức danh trên phương tiện phải có:

  - Chứng nhận về sử dụng khí hóa lỏng

  - Chứng nhận về sản xuất khí hóa lỏng

  - Chứng nhận mua bán khí hóa lỏng

  - Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng

Câu 21. 	Những yếu tố sau đây gây ra cháy nổ trên phương tiện chở khí hóa lỏng:

  - Lửa hoặc tia lửa.

  - Áp suất, nhiệt độ trong khoang, két chứa hàng tăng quá giới hạn.

  - Tiếp xúc với chất, hợp chất gây ra phản ứng ô xy hóa hay phản ứng nhiệt.

  - Tất cả các ý trên.

Câu 22. 	Dùng loại dây nào dưới đây để buộc trên phương tiện chở xăng, khí hóa lỏng:

  - Dây xích

  - Dây thực vật

  - Dây cáp

  - Dây sợi tổng hợp

Câu 23. 	Thuyền viên trên phương tiện chở khí hóa lỏng không được đi loại giầy, dép 	nào sau đây:

- Giầy đinh

- Giầy da

- Dép nhựa

- Giầy cao cổ

Câu 24. 	Thuyền viên được phép vào làm việc trong khu vực kín khi nồng độ Ôxy lớn 	hơn:

  - 18%

  - 19%

  - 20%

  - 21%

Câu 25. 	Khi làm việc trong khu vực kín, nghi ngờ có tồn đọng hơi độc, người lao động 	nhất thiết phải mang:

  - Mũ bảo hiểm

  - Khẩu trang

  - Mặt nạ phòng độc có dưỡng khí và buộc dây an toàn.

  - Quần áo bảo vệ kín người.

Câu 26. 	Khi khí và hơi phát cháy thì dùng loại bình chữa cháy hóa học để dập cháy tốt 	nhất là:

- Bình bọt

- Bình bột

- Bình  CO2

- Bình axit ba zơ

Câu 27.	Sử dụng loại bình hóa học để dập cháy phải đeo mặt nạ phòng ngạt:

- Bình bọt

- Bình bột

- Bình  CO2

- Bình axit bazơ

Câu 28. 	Bình bọt dùng để chữa cháy tốt nhất cho loại đám cháy:

- Thiết bị điện (Đám cháy loại E)

- Đám cháy khi và hơi (Đám cháy loại C)

- Kim loại cháy được (Đám cháy loại D)

- Xăng dầu, mỡ và chất lỏng cháy được ( Đám cháy loại B)

Câu 29.  	Khi sử dụng loại bình chữa cháy nào sau đây phải đeo mặt nạ phòng ngạt:

  - Bình bọt

  - Bình bột

  - Bình  CO2

  - Bình axit bazơ

Câu 30. 	Đám cháy khí và hơi thuộc loại:

- Loại A

- Loại B

- Loại C

- Loại D

Câu 31. 	Đám cháy xăng dầu, khí hóa lỏng thuộc loại:

  - Loại B

  - Loại C

  - Loại E

  - Loại D

Câu 32.  	Biển cấm hút thuốc lá là:

  - Biển 1

  - Biển 2

  - Biển 3

  - Biển 4

Biển 1	Biển 2 	Biển 3	Biển 4

Câu 33. 	Biển chỉ vị trí đặt thiết bị chữa cháy là:

  - Biển 1

  - Biển 2

  - Biển 3

  - Biển 4

Biển 1 	Biển 2 	Biển 3  	Biển 4

Câu 34. 	Biển chỉ lối đi an toàn là:

- Biển 1

- Biển 2

- Biển 3

- Biển 4

Biển 1 	 Biển 2 	 Biển 3  	Biển 4

Câu 30. 	Biển chỉ chú ý nguy hiểm là:

- Biển 1

- Biển 2

- Biển 3

- Biển 4

Biển 1 	 Biển 2 	 Biển 3  	Biển 4

Câu 36. 	Biển báo phải làm, phải thực hiện là:

- Biển 1

- Biển 2

- Biển 3

- Biển 4

Biển 1 	 Biển 2 	 Biển 3  	Biển 4

Câu 37. 	Trang thiết bị an toàn trên tàu thủy gồm những loại:

- Cứu hỏa; cứu sinh; cứu đắm;

- Các thiết bị thông tin cứu nạn;

- Danh mục các trạm bờ trong thực hiện cứu hộ, cứu nạn.

- Tất cả các ý trên

Câu 38. 	Trang thiết bị cứu hỏa trên tàu được sơn:

- Màu đỏ

- Màu xanh

- Màu vàng

- Màu xám

  - Đáp án

| Câu hỏi | Đáp án | Câu hỏi | Đáp án | Câu hỏi | Đáp án | Câu hỏi | Đáp án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | d | 11 | a | 21 | d | 31 | a |
| 2 | d | 12 | b | 22 | b | 32 | c |
| 3 | b | 13 | a | 23 | a | 33 | a |
| 4 | d | 14 | b | 24 | d | 34 | b |
| 5 | d | 15 | c | 25 | c | 35 | b |
| 6 | a | 16 | d | 26 | b | 36 | b |
| 7 | d | 17 | b | 27 | c | 37 | d |
| 8 | c | 18 | d | 28 | d | 38 | a |
| 9 | b | 19 | c | 29 | c |  |  |
| 10 | c | 20 | d | 30 | c |  |  |

- VẬN HÀNH HỆ THỐNG LÀM HÀNG TRÊN PHƯƠNG TIỆN CHỞ KHÍ HÓA LỎNG: 20 CÂU

  - Câu hỏi:

Câu 1. 	Tàu chở khí hóa lỏng, loại hoàn toàn chịu áp suất, hoạt động ở môi trường có 	nhiệt độ tối đa là:

- 250 C

- 350C

- 450C

- 550C

Câu 2. 	Khoang hàng của tàu chở LNG phải chia thành nhiều ngăn nhằm mục đích :

- Giảm mômen mặt thoáng.

- chở được nhiều hàng.

- Tăng sức chịu đựng

- Không tăng nhiệt độ hàng bên trong

Câu 3. 	Khoang hàng của tàu chở LNG  thường có hình dạng:

- Khối lập phương

- Khối chữ nhật

- Khối cầu, hình trụ.

- Khối đa giác .

Câu 4. 	Để đảm bảo an toàn trong lúc vận hành, người vận hành phải:

- Thực hiện nghiêm ngặt quy trình vận hành.

- Quan sát các mối nối của các đường ống.

- Chỗ nối phải có khay hứng.

- Tất cả các ý trên.

Câu 5. 	Để chuyển hàng LPG giữa bờ và tàu và ngược lại người ta dùng công nghệ :

- Cho vào thùng nhỏ.

- Bơm với công suất lớn để bơm hàng.

- Hơi tạo áp lực để đẩy hàng lên bờ hoặc xuống tàu.

- Bất cứ công nghệ nào.

Câu 6. 	Tàu có đủ tiêu chuẩn về cấu trúc để chở hóa chất gây nguy hiểm và ô nhiễm 	nghiêm trọng là:

- Tàu loại 1.

- Tàu loại 2.

- Tàu loại 3.

- Các loại tàu.

Câu 7. 	Tàu có đủ tiêu chuẩn về cấu trúc để chở hóa chất gây nguy hiểm và ô nhiễm 	nghiêm trọng đáng kể là:

- Các loại tàu.

- Tàu loại 1.

- Tàu loại 2.

- Tàu loại 3.

Câu 8. 	Tàu có đủ tiêu chuẩn về cấu trúc để chở hóa chất gây nguy hiểm và ô nhiễm 	tương đối nghiêm trọng đáng kể là:

- Các loại tàu.

- Tàu loại 1.

- Tàu loại 1 và 2.

- Tàu loại 3.

Câu 9. 	Khoang, két chứa hàng hóa chất nguy hiểm phải có kết cấu đáy đôi ở loại tàu 	nào:

- Các loại tàu.

- Tàu loại 1.

- Tàu loại 1 và 2.

- Tàu loại 3.

Câu 10.  	Khoang, két chứa hàng của phương tiện chở xô hóa chất phải được cách ly 	khỏi khu vực nào:

- Buồng ở và buồng phục vụ.

- Buồng máy và két nước sinh hoạt.

- Khoang trống và kho chứa thực phẩm.

- Tất cả các khu vực trên.

Câu 11. 	Tàu chở hàng có phản ứng nguy hiểm với các hàng hóa khác, cấu trúc phải 	thỏa mãn những yêu cầu nào:

- Cách ly với hàng hóa khác bằng két cách ly.

- Có hệ thống bơm hàng riêng biệt.

- Hệ thống thông hơi khoang, két hàng tách biệt.

- Tất cả các yêu cầu trên.

Câu 12. 	Cơ quan chức năng chấp nhận bản hướng dẫn vận hành trên phương tiện chở 	khi hóa lỏng là:

- Bộ GTVT.

- Sở GTVT địa phương.

- Cơ quan đăng kiểm.

- Cục Đường thủy nội địa.

Câu 13. 	Các thiết bị để buộc dây trên phương tiện chở khí hóa lỏng phải được bọc 	bằng chất dẻo nhằm:

- Tăng tính thẩm mỹ.

- Tăng tiết diện thiết bị

- Tăng độ bám cho dây

- Tránh sinh tia lửa khi dây cọ xát

Câu 14. 	Dây dẫn điện trên phương tiện chở khí hóa lỏng không được bố trí đi qua khu 	vực:

- Hầm đựng dây buộc

- Khoang, hầm, két chứa hàng.

- Buồng lái

- Kho chứa dụng cụ cứu hỏa

Câu 15. 	Hệ thống điều khiển chuyển hàng trên phương tiện chở khí hóa lỏng phải có 	những thiết bị:

- Một van chặn có thể thao tác bằng tay

- Một van chặn ở đầu nối ống mềm dẫn hàng

- Các thiết bị dừng từ xa cho tất cả các bơm hàng và thiết bị tương tự

- Tất cả các thiết bị trên

Câu 16. 	Hệ thống đường ống bơm hàng trên phương tiện chở khí hóa lỏng không được 	đi qua khu vực:

- Buồng ở

- Buồng phục vụ

- Buồng máy không phải là buồng bơm hàng

- Tất cả các khu vực trên

Câu 17. 	Đối tượng trên phương tiện chở khí hóa lỏng được đào tạo sử dụng trang thiết 	bị bảo vệ là:

- Tất cả các thuyền viên

- Thuyền trưởng

- Máy trưởng

- Thủy thủ

Câu 18. 	Thời điểm các giấy tờ liên quan đến giao, nhận khí hóa lỏng phải được hoàn 	tất và xác nhận là:

- Trong khi làm thủ tục giao, nhận hàng.

- Bắt đầu giao, nhận hàng

- Sau khi kết thúc bơm, chuyển hàng

- Trước khi rời cảng

Câu 19. 	Tàu có đủ tiêu chuẩn về cấu trúc để chở khí hóa lỏng gây nguy hiểm và ô 	nhiễm nghiêm trọng là:

- Tàu loại 1.

- Tàu loại 2.

- Tàu loại 3.

- Các loại tàu.

Câu 20. 	Tàu có đủ tiêu chuẩn về cấu trúc để chở khí hóa lỏng gây nguy hiểm và ô 	nhiễm nghiêm trọng đáng kể là:

- Các loại tàu.

- Tàu loại 1.

- Tàu loại 2.

- Tàu loại 3.

  - Đáp án

| Câu hỏi | Đáp án | Câu hỏi | Đáp án | Câu hỏi | Đáp án | Câu hỏi | Đáp án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c | 6 | a | 11 | d | 16 | d |
| 2 | a | 7 | c | 12 | c | 17 | a |
| 3 | c | 8 | d | 13 | d | 18 | c |
| 4 | d | 9 | c | 14 | b | 19 | a |
| 5 | c | 10 | d | 15 | d | 20 | c |

Phần 2. CÂU HỎI THỰC HÀNH

Câu 1. 	Sử dụng bình chữa cháy CO2 vận động trong khoảng cách từ 8m đến 12m, 	dập tắt đám cháy có diện tích bề mặt cháy từ 0,5 m2 đến 1 m2.

Câu 2. 	Sử dụng bình chữa cháy bình bọt vận động trong khoảng cách từ 8m đến 	12m, dập tắt đám cháy có diện tích bề mặt cháy từ 0,5 m2 đến 1 m2.

Câu 3. 	Sử dụng bình chữa cháy bình bột vận động trong khoảng cách từ 8m đến 	12m, dập tắt đám cháy có diện tích bề mặt cháy từ 0,5 m2 đến 1 m2.

Câu 4. 	Lắp ráp một khớp nối đường ống để nạp hàng xuống phương tiện?