BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN PHƯƠNG TIỆN ĐI VEN BIỂN

54 CÂU

Hà Nội - 2020

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

- Lý thuyết tổng hợp (hình thức kiểm tra trắc nghiệm): 		50 câu

- Thực hành thao tác hệ thống an toàn: 		04 câu

Tổng số: 		54 câu

Phân bổ như sau:

| Môn kiểm tra | Số câu hỏi |
| --- | --- |
| Lý thuyết tổng hợp | An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường | 27 | 50 |
|  | An toàn sinh mạng trên biển | 23 |  |
| Thực hành | Thao tác hệ thống an toàn | 04 | 04 |
| Tổng | 54 |

Phần 1. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP

- AN TOÀN CƠ BẢN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: 27 câu

Câu 1.  Trang thiết bị an toàn trên tàu thủy gồm những loại:

  - Cứu hỏa; cứu sinh; cứu đắm.

  - Các thiết bị thông tin cứu nạn.

  - Danh mục các trạm bờ trong thực hiện cứu hộ, cứu nạn.

  - Tất cả các ý trên.

Câu 2.  Quy định việc sử dụng trang, thiết bị bảo hộ lao động:

- Người lao động phải sử dụng vào việc gì  cũng được.

- Người lao động sử dụng các trang, thiết bị nào cũng được.

- Người lao động chỉ một loại cho trang, thiết bị quan trọng.

- Người lao động phải sử dụng đúng mục đích và đủ các trang, thiết bị được cung cấp.

Câu 3. 	Trong thời gian làm việc, người lao động phải chấp hành quy định đi lại tại hiện trường:

  - Tùy ý đi lại.

  - Chỉ được phép đi lại trong phạm vi được phân công.

  - Trong và ngoài phạm vi khu vực mình làm việc.

  - Chỉ được phép đi lại trên boong.

Câu 4. 	Khi xảy ra sự cố tai nạn lao động, những người có mặt tại hiện trường phải:

  - Tắt công tắc điện, cho ngừng máy.

  - Khẩn trường sơ cứu nạn nhân, báo ngay cho người phụ trách.

  - Tham gia bảo vệ hiện trường để người có trách nhiệm xử lý.

  - Tất cả việc trên.

Câu 5.   Khi có sự cố hoặc nghi ngờ thiết bị có sự cố, trước hết người lao động phải:

  - Báo cho người phụ trách an toàn biết.

  - Tiến hành tự sửa chữa, khắc phục.

  - Lập tức rời khỏi hiện trường.

  - Dừng hoạt động.

Câu 6.   Khi xảy ra tai nạn lao động, những người có mặt tại hiện trường phải làm:

        - Tắt công tắc điện, cho ngừng máy.

        - Khẩn trường sơ cứu nạn nhân, báo ngay cho người phụ trách.

        - Tham gia bảo vệ hiện trường để người có trách nhiệm xử lý.

        - Tất cả các ý trên.

Câu 7.   Khi có người vi phạm về nguyên tắc an toàn lao động xảy ra tại nơi làm việc, người lao động có nghĩa vụ báo cho:

              - Người phụ trách sản xuất.

              - Người lãnh đạo cơ sở sản xuất.

              - Đại diện lãnh đạo về an toàn.

              - Người cùng làm việc.

Câu 8. 	Trong quy định an toàn lao động, người lao động được sử dụng và vận hành thiết bị là:

- Người mới vào làm việc.

- Người đã được huấn luyện về quy tắc an toàn và vận hành thiết bị.

- Người được huấn luyện vận hành thiết bị.

- Người đã làm việc lâu năm.

Câu 9. 	Thuyền viên được phép vào làm việc trong khu vực kín khi nồng độ Ôxy lớn hơn:

  - 18%

  - 19%

  - 20%

  - 21%

Câu 10. 	Khi làm việc trong khu vực kín, nghi ngờ có tồn đọng hơi độc, người lao động nhất thiết phải mang:

  - Mũ bảo hiểm.

  - Khẩu trang.

  - Mặt nạ phòng độc có dưỡng khí và buộc dây an toàn.

  - Quần áo bảo vệ kín người.

Câu 11. 	Khi khí và hơi phát cháy thì dùng loại bình chữa cháy hóa học để dập cháy tốt nhất là:

- Bình bọt.

- Bình bột.

- Bình  CO2.

- Bình axit bazơ.

Câu 12.	Sử dụng loại bình hóa học để dập cháy phải đeo mặt nạ phòng ngạt:

- Bình bọt.

- Bình bột.

- Bình  CO2.

- Bình axit bazơ.

Câu 13. 	Các thiết bị điện, hóa chất không gây phản ứng với CO2 thì dùng loại bình chữa cháy hóa học tốt nhất để dập cháy là:

- Bình  CO2.

- Bình bột.

- Bình bọt.

- Bình Axít bazơ.

Câu 14. 	Bình bọt dùng để chữa cháy tốt nhất cho loại đám cháy:

- Thiết bị điện (Đám cháy loại E).

- Đám cháy khi và hơi (Đám cháy loại C).

- Kim loại cháy được (Đám cháy loại D).

- Xăng dầu, mỡ và chất lỏng cháy được ( Đám cháy loại B).

Câu 15.  	Khi sử dụng loại bình chữa cháy nào sau đây phải đeo mặt nạ phòng ngạt:

  - Bình bọt.

  - Bình bột.

  - Bình  CO2.

  - Bình axit bazơ.

Câu 16. 	Đám cháy khí và hơi thuộc loại:

- Loại A.

- Loại B.

- Loại C.

- Loại D.

Câu 17. 	Đám cháy xăng dầu, khí hóa lỏng thuộc loại:

  - Loại B.

  - Loại C.

  - Loại E.

  - Loại D.

Câu 18.  	Biển cấm hút thuốc lá là:

  - Biển 1.

  - Biển 2.

  - Biển 3.

  - Biển 4.

Biển 1	Biển 2 	Biển 3	Biển 4

Câu 19. 	Biển chỉ vị trí đặt thiết bị chữa cháy là:

  - Biển 1.

  - Biển 2.

  - Biển 3.

  - Biển 4.

Biển 1 	Biển 2 	Biển 3  	Biển 4

Câu 20. 	Biển chỉ lối đi an toàn là:

- Biển 1.

- Biển 2.

- Biển 3.

- Biển 4.

Biển 1 	 Biển 2 	 Biển 3  	Biển 4

Câu 21. 	Biển chỉ chú ý nguy hiểm là:

- Biển 1.

- Biển 2.

- Biển 3.

- Biển 4.

Biển 1 	 Biển 2 	 Biển 3  	Biển 4

Câu 22. 	Biển chỉ báo phải làm, phải thực hiện:

- Biển 1.

- Biển 2.

- Biển 3.

- Biển 4.

Biển 1 	 Biển 2 	 Biển 3  	Biển 4

Câu 23. 	Quy định việc sử dụng trang, thiết bị bảo hộ lao động:

- Người lao động phải sử dụng vào việc gì  cũng được.

- Người lao động sử dụng các trang, thiết bị nào cũng được.

- Người lao động chỉ một loại cho trang, thiết bị quan trọng.

- Người lao động phải sử dụng đúng mục đích và đủ các trang, thiết bị được cung cấp.

Câu 24. 	Để đảm bảo an toàn phòng, chữa cháy trên tàu thì thuyền viên:

  - Biết sử dụng các trang bị cứu hỏa.

  - Thường xuyên diễn tập phòng chữa cháy trên tàu.

  - Thường xuyên kiểm tra đường dây dẫn điện để tránh bị hở, bị chập diện.

  - Tất cả các công việc trên.

Câu 25. 	Trang thiết bị cứu hỏa trên tàu được sơn:

- Màu đỏ.

- Màu xanh.

- Màu vàng.

- Màu xám.

Câu 26. 	Trang thiết bị cứu hỏa trên tàu thường được để ở đâu:

- Trong hầm, kho mũi.

- Trong hầm, kho lái.

- Trên hành lang ở những nơi dễ thấy, dễ lấy.

- Cả ba đáp án trên.

Câu 27. 	Rác sinh hoạt trên tàu dược:

- Cho gọn vào túi ni lông buộc kín, khi tàu chạy ra khu vực xa bến cảng, khu dân cư rồi thả xuống sông.

- Cho gọn vào túi ni lông buộc kín, khi tàu vào bến đưa cho bộ phận thu gom.

- Thả trực tiếp xuống sông từng ít một.

- Cả ba đáp án trên.

- AN TOÀN SINH MẠNG TRÊN BIỂN: 23 câu

Câu 28. 	Khi trực ca tàu hành trình, thuyền viên làm nhiệm vụ cảnh giới nếu phát hiện có hiện tượng khác thường phải báo cho:

- Thuyền trưởng.

- Thuyền phó.

- Người phụ trách ca.

- Máy trưởng.

Câu 29. 	Thuyền phó khi trực ca bờ, trường hợp tàu đậu trong cầu cảng cần nắm rõ:

- Thủy triều, nội qui của cảng.

- Điều kiện thiên nhiên.

- Báo hiệu khu vực cầu tàu.

- Làm theo sự chỉ đạo của cơ quan Cảng vụ.

Câu 30. Người trực ca khi tàu hành trình, nếu có báo động phải ở:

- Vị trí cao nhất.

- Vị trí qui định; chỉ ra khỏi vị trí khi có người thay thế.

- Những nơi cần thiết.

- Mũi tàu.

Câu 31.	Khi xảy ra cháy, nổ trên phương tiện, thuyền trưởng phải có mặt ở để chỉ huy:

  - Buồng lái.

  - Mũi tàu.

  - Lái tàu.

  - Vị trí cao nhất.

Câu 32. 	Khi xảy ra cháy, nổ trên phương tiện, người chỉ huy việc cứu người và di chuyển tài sản là:

- Thuyền trưởng.

- Thuyền phó.

- Máy trưởng.

- Thủy thủ.

Câu 33. 	Khi xảy ra cháy nổ trên phương tiện thủy, người trực tiếp sử dụng các trang thiết ị phù hợp để chữa cháy là:

- Thuyền phó.

- Máy trưởng.

- Thủy thủ.

- Thợ máy.

Câu 34. 	Khi xảy ra cháy nổ trên phương tiện, thợ máy có nhiệm vụ:

  - Hỗ trợ ứng cứu.

  - Đóng cửa thông gió, phun nước làm mát và chữa cháy.

  - Di chuyển tài sản, tham gia cứu người.

  - Tất cả các nhiệm vụ trên.

Câu 35.	Khi xảy ra cháy nổ trên phương tiện, người cắt điện, chạy bơm nước cứu hỏa, vận hành trạm CO2 là:

- Thuyền trưởng.

- Máy trưởng.

- Thủy thủ.

- Thợ máy.

Câu 36. 	Khi đang lái tàu, phát hiện có người ngã xuống nước, trước tiên người lái tàu phải:

  - Ngừng máy, bẻ hết lái về phía mạn có người ngã.

  - Ngừng máy, nhảy xuống nước vớt người ngã.

  - Ngừng máy, bẻ hết lái về phía mạn không có người ngã .

  - Tăng máy, bẻ hết lái về phía mạn có người ngã.

Câu 37. 	Sau khi đưa người đuối nước lên bờ, để đầu nạn nhân ở tư thế trên cáng để khiêng là:

  - Để đầu cao hơn ngực.

  - Để đầu cao bằng ngực.

  - Để đầu thấp hơn ngực.

  - Để đầu như thế nào cũng được.

Câu 38. 	Những trang bị, dụng cụ dưới đây thuộc trang bị cứu sinh:

  - Mặt nạ phòng độc, găng tay.

  - Cáng, xuồng cứu sinh, các loại phao cứu sinh, tủ thuốc cấp cứu.

  - Thảm, dao.

  - Rìu, búa.

Câu 39. 	Phao tròn trên tàu thường được để ở đâu:

- Trong hầm, kho mũi.

- Trong hầm, kho lái.

- Trên hành lang ở hai bên mạn tàu, dễ thấy, dễ lấy.

- Cả ba đáp án trên.

Câu 40. 	Phao tròn có đường kính ngoài là:

  - 0,4 m.

  - 0,6 m.

  - 0,8m.

  - 1,0 m.

Câu 41. 	Yêu cầu phao áo phải nâng được mồm người đã kiệt sức lên khỏi mặt nước ít nhất là:

  - 10 cm.

  - 12 cm.

  - 14 cm.

  - 16 cm.

Câu 42. 	Dây ném trang bị trên xuồng cứu sinh có độ dài khoảng:

  - 20 m.

  - 30 m.

  - 40 m.

  - 50 m.

Câu 43. 	Phao bè (phao tập thể) phải chịu được người nhảy xuống từ độ cao ít nhất là:

  - 3 m.

  - 3,5 m.

  - 4,5 m.

  - 4,0 m.

Câu 44. 	Đại lượng “F” trong công thức tính lượng nước tràn vào tàu sau khi bị thủng:

Q = 4.F. là:

  - Lực đẩy của nước.

  - Diện tích lỗ thủng.

  - chiều cao lỗ thủng.

  - Lực cản của chân vịt.

Câu 45. 	Đại lượng “h” trong công thức tính lượng nước tràn vào tàu sau khi bị thủng:

Q = 4.F. là:

  - Diện tích lỗ thủng.

  - Kích thước chiều cao lỗ thủng.

  - Chiều cao tính từ tâm lỗ thủng đến mặt nước.

  - Chiều cao thân tàu.

Câu 46. 	Trang bị, dụng cụ nào dưới đây thuộc trang bị cứu thủng là:

  - Phao các loại.

  - Bơm nước, thảm, nêm gỗ.

  - Cáng, xuồng cứu sinh.

  - Các loại phao.

Câu 47.	 Nêm gỗ, thảm tẩm dầu, nắp vít, giẻ tẩm mỡ thuộc loại trang bị an toàn:

- Cứu hỏa.

- Cứu thủng.

- Cứu sinh.

- Làm việc trên cao.

Câu 48. 	Tai nạn đối với người làm việc trên tàu thủy nạn nhân có thể bị:

- Gẫy xương.

- Ngất, chết đuối.

- Chấn thương phần mềm, nội tạng.

- Tất cả các trường hợp trên.

Câu 49. 	Khi làm dây với trống quấn dây, người làm dây phải để tay giữ dây cách trống ít nhất là:

  - 0,5 m.

  - 1,0 m.

  - 1,5 m.

  - 2,0 m.

Câu 50. 	Loại phao nào trên tàu chịu sức nổi tốt nhất:

- Pháo áo.

- Phao bè.

- Phao tròn.

- Phao ống.

Phần 2. THỰC HÀNH THAO TÁC HỆ THỐNG AN TOÀN

Câu 1. Sử dụng bình chữa cháy hóa học loại bọt, vận động trong khoảng cách từ 15m đến 30 m, dập tắt đám cháy có diện tích bề mặt cháy từ 0,5 m2 đến 1 m2.

Câu 2. Sử dụng bình chữa cháy hóa học loại CO2, vận động trong khoảng cách từ 15m đến 30 m dập tắt đám cháy có diện tích bề mặt cháy từ 0,5 m2 đến 1 m2.

Câu 3. Hạ xuồng cứu sinh xuống nước để cứu người dưới nước.

Câu 4. Kéo xuồng cứu sinh dưới nước lên giá đặt.